Gebrauchsanweisung No.19

Zifferblatt:

- Datum

- Sekundenzeiger der Uhr

- Minutenzeiger des Chronografen

- Sekundenzeiger des Chronografen

Funktionen der Krone:

K0- Basisposition

K1- Position zur Einstellung des Datums

K2- Position zur Zeiteinstellung

Zeiteinstellung:

Ziehen Sie die Krone bis auf Position K2 heraus. Der Sekundenzeiger hört auf, sich zu bewegen. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn um den Minuten- und den Stundenzeiger in die gewünschte Position zu bringen. Drücken Sie die Krone zurück in die Basisposition (K0), nachdem Sie die richtige Zeit eingestellt haben. Der Sekundenzeiger fängt an, sich zu bewegen.

Einstellung des Datums:

Ziehen Sie die Krone bis auf Position K1 heraus. Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn um das gewünschte Datum einzustellen. Drücken Sie die Krone zurück in die Basisposition (K0), nachdem Sie das Datum eingestellt haben.

Stellen Sie das Datum nie zwischen 21:00 und 04:00 ein – wenn sie das machen würden, würde sich das Datum mittags anstatt nachts ändern.

Verwendung des Chronografen (der Stoppuhr)

Die maximale messbare Zeit ist 59 Minuten und 59 Sekunden.

1. Drücken Sie den Knopf A, um die Stoppfunktionen zu starten 
oder zu beenden.

2. Drücken Sie den Knopf B, um die Stoppuhr zurückzusetzen.

Weder Knopf A noch Knopf B werden während des Zurücksetzens funktionieren.

Reset der Stoppuhr (z.B. nach einem Batteriewechsel)

Führen Sie den Reset durch wenn der Sekundenzeiger der Stoppuhr nach dem zurücksetzen nicht in die Position 0 zurückkehr, bzw. nach einem Batteriewechsel.

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position K2 heraus.

- Drücken Sie den Knopf A, um den Sekundenzeiger des Chronografen in Position 0 einzustellen. Sie können diesen Vorgang beschleunigen, indem Sie den Knopf A gedrückt halten.

- Drücken Sie die Krone wieder zurück, wenn sich der Sekundenzeiger auf 12 Uhr befindet.

# Text boxes

Zeitmessung

Lieferant:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

www.vlahova.cz