Gebrauchsanweisung No.12 JVD

Beschreibung

Ausmaße: 28,20 x 28,20 x 4,18 mm

Zeiger: 3 + 3 Zeiger des Chronographen

Akkulaufzeit: 3 Jahre

Genauigkeitsabweichung: +/- 20 Sekunden im Monat (unter normalen Bedingungen)

Gebrauchsanweisung:

Zeiteinstellung

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus. Der Sekundenzeiger hört auf sich zu bewegen.

2. Drehen Sie die Krone, um die Zeit einzustellen.

3. Drücken Sie die Krone in die Basisposition zurück. Der Sekundenzeiger fängt an sich zu bewegen.

Einstellung des Datums

*Stellen Sie das Datum nie zwischen 21:00 und 04:00 ein.

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.

- Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, um das Datum einzustellen.

- Drücken Sie die Krone in die Basisposition zurück.

Einstellung des Wochentags

*Stellen Sie den Wochentag nie zwischen 23:00 und 03:00 ein.

1.  Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.

2.  Drehen Sie die Krone sehr langsam im Uhrzeigersinn, um den Wochentag einzustellen.

*Stellen Sie fest, dass sich der Zeiger nicht in einer Position zwischen 2 Tagen befindet:

3. Drücken Sie die Krone in die Basisposition zurück.

# Text boxes

24-Stundenzeiger

Sekundenzeiger

Minutenzeiger

Krone in Basisposition

Krone in Position 1

Krone in Position 2

Wochentag

Uhrzeiger

Datum

Lieferant:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

www.vlahova.cz

Richtig

Falsch