Návod č.30 JVD J

Korunka v základní pozici

Minutová ručka stopek       	 Korunka v pozici 1                                                                                                         (pro nastavení času)

Vteřinová ručka stopek                                                                        24hodinová ručka

Vteřinová ručka

Specifikace strojku:

Ručky: 3

Další ukazatele: 3 chronografy

Životnost baterie: přibližně 2 roky

Odchylka přesnosti měření: +/- 20 vteřin za měsíc (za běžných podmínek)

Návod na použití:

Nastavení času:

- Povytáhněte korunku do pozice 1, malá sekundová ručka se zastaví.

- Otáčením korunky nastavíte ručky do požadované polohy

- Potom, co korunku zatlačíte zpět do základní pozice, sekundová ručka se dá do pohybu.

Používání stopek:

Stopky slouží k odměřování času- měří a zobrazují čas. Maximální měřitelná doba je 29 minut 59 vteřin. Po spuštění bude sekundová ručka stopek měřit a zobrazovat čas dokud nedosáhne maximálních hodnot.

- Stisknutím tlačítka A spustíte nebo zastavíte chod stopek

- Stisknutím tlačítka B  stopky vynulujete.

Při resetování stopek tlačítka A ani B nebudou fungovat.

Resetování stopek (např. po výměně baterie)

Resetování provádějte v případě, že se při vynulování sekundová ručka nevrací do bodu 0 nebo po výměně baterie.

- Vytáhněte korunku do pozice 1.

- Stiskněte tlačítko A pro nastavení sekundové ručky chronografu do bodu 0. Tento proces lze urychlit průběžným tisknutím tlačítka A.

- Potom, co je ručka v bodu 0, zatlačte korunku zpět do základní pozice.

Pozor: Nezatlačujte korunku zpět do základní pozice dříve, než sekundová ručka dojde do bodu 0. Pokud by jste tak učinily, nastavíte bod, kde korunku zatlačíte, jako nový výchozí bod 0.

# Text boxes

Na trh dodává:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz