# Gebrauchsanweisung No.8

## Gebrauchsanweisung

Sekundenzeiger der Stoppuhr                         Minutenzeiger

Uhrzeiger

Krone

N: Basisposition

1: Einstellung des Datums

2: Zeiteinstellung

Sekundenzeiger    Datum       kleiner Sekundenzeiger

Zeiteinstellung

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus, wenn sich der Sekundenzeiger in der 12:00 Position befindet.

- Drehen Sie die Krone, um die gewünschte Uhrzeit einzustellen.

- Drücken Sie die Krone wieder ein, um den Vorgang zu beenden. Der Sekundenzeiger fängt an sich zu bewegen. Der angehaltene Sekundenzeiger kann zur genauen Zeiteinstellung genutzt werden.

Einstellung des Datums

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.

- Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, um das gewünschte Datum einzustellen.

ACHTUNG:

- Stellen Sie das Datum und den Wochentag nie zwischen 09:00 abends und 04:00 morgens ein – es dürfte zur Fehlfunktion führen.

- Wenn der vergangene Monat weniger als 31 Tage hatte, müssen Sie das Datum am Anfang des neuen Monats manuell umstellen.

Einstellung der Stoppuhr

1. Zurücksetzen der Stoppuhr-Zeiger

- Drücken Sie den Knopf A (der Stoppuhr-Sekundenzeiger macht eine Runde um das ganze Zifferblatt herum – falls er nicht aufhört sich zu bewegen, drücken Sie den Knopf A erneut – der Sekundenzeiger hört auf sich zu bewegen). Drücken Sie danach den Knopf B – die beiden Zeiger machen eine Runde um das Zifferblatt herum und bleiben in der Ausgangsposition stehen (d.h. auf 12 Uhr).

2. Einstellung der Stoppuhr

- Wenn Die Zeiger in der Ausgangsposition stehen, starten wir die Zeitmessung durch das Drucken des Knopfs A. Durch das anschließende Drücken des Knopfs B können Sie die Dauer der Zeitmessung regulieren (bei jedem solchem Drücken verkürzt sich die Dauer der Zeitmessung um 1 Minute. Nach jedem solchem Drücken bewegt sich der Minutenzeiger 1 Minute vor, der Sekundenzeiger macht eine ganze Runde um das Zifferblatt herum und die Zeitmessung setzt sich anschließend vor.)

- Sie können die Zeitmessung einstellen und dann wieder einleiten durch das erneute Drücken des Knopfs A.

- Wenn Sie die Zeitmessung beenden möchten, drücken Sie zuerst den Knopf A um die Zeitmessung einzustellen. Drücken Sie danach den Knopf B um die Zeiger in die Ausgangsposition zu bringen