Sterowany radiem budzik RB860 – instrukcja obsługi

URUCHOMIENIE

- Po otwarciu pojemnika baterii (1) wkłada się do niego dwie baterie 1,5 V typu AA („paluszki“) zwracając uwagę na właściwe skierowanie biegunów +/- baterii.

- Po włożenu baterii budzik rozpocznie automatycznie wyszukiwanie sygnału radiowego DCF77.  Nawiązywanie łączności może trwać 2-8 minut. Po nawiązaniu łączności dokładny czas i data nastawią się automatycznie.

- Czas i data synchronizowane są automatycznie codziennie rano o 3:00, 4:00, 5:00, 6:00 – na wyświetlaczu pojawi się wówczas wskaźnik odbioru sygnału.

- Próbę nawiązania łączności można spowodować ręcznie w trakcie normalnego chodu(LOCK), naciskając i przatrzymując przez 2 sekundy przycisk +.

RĘCZNE NASTAWIANIE CZASU I DATY

  - Nastawianie ręczne czasu i daty rozpoczyna przesunięcie przełącznika (2) do pozycji “TIME SET” (nastawianie czasu). Cyfry roku zaczną pulsować. Przyciskami + oraz – nastawić można żądany rok (maksimum: 2099)

  - Naciśnięcie przycisku NEXT (następne) powoduje przejście do analogicznego nastawiania pozostałych elementów w kolejności: miesiąc -> data -> język -> 12 / 24 format czasu -> godziny -> minuty). Nastawia się je również przyciskami + / -.

  - Dla zakończenia nastawiania należy przesunąć przełącznik suwakowy (2)  do położenia “LOCK”.

  - Słońce oznacza czas dzienny 06:00-18:00. Księżyc symbolizuje noc 18:00-06:00.

NASTAWIANIE JĘZYKA DNIA TYGODNIA

ENG = angielski, DEU = niemiecki, FRA = francuski, ITA = włoski, ESP = hiszpański.

NASTAWIANIE BUDZIKA DUALNEGO  (2 CZASY BUDZENIA)

- Dla rozpoczęcia nastawiania należy przesunąć przełącznik suwakowy (2) do położenia“ALARM SET”.

- Następnie w zależności od tego który czas budzenia chcemy nastawić przesuwamy przełącznik (3) do pozycji “ALM 1” jeśli chcemy nastawić pierwszy czas budzenia lub do pozycji “ALM 2” jeśli chcemy nastawić drugi.

- Pole czasu budzenia na wyświetlaczu zacznie pulsować. Przyciskami + / - nastawia się godziny czasu budzenia, a po naciśnięciu przycisku NEXT przechodzi się do nastawiania minut.

- Jeśli na wyświetlaczu czas budzenia ukazywany jest jako "-:--“, oznacza to, że czas budzenia nie jest nastawiony.

- Dla zakończenia nastawiania należy przesunąć przełącznik suwakowy (2)  do położenia “LOCK”.

- Można przesunąć przełącznik (3) do położenia budzik 1 lub budzik 2. Jeśli budzik jest aktywowany (w położeniu ON) wybrany budzik ukaże się na wyświetlaczu.

PODŚWIETLENIE, POWTARZANIE BUDZENIA (FUNKCJA DRZEMKA)

- W celu aktywowania (włączenia) budzika należy przesunąć przełącznik ON/OFF do pozycji ON (włączony). Aktywuje to oba budziki, a z kolei przesunięcie przełącznika do pozycji OFF dzaktywuje (wyłącza) oba budziki. Gdy nadejdzie czas budzenia rozlegnie się sygnał budzika. Naciśnięcie przycisku LIGHT & SNOOZE (światło i drzemka) przerywa alarm na 5 minut po czym się on znowu odezwie (SNOOZE – drzemka).

- W przypadku używania obu czasów budzenia: gdy rozlegnie się sygnał pierwszego budzika, aby ten sygnał całkowicie wyłączyć należy nacisnąć przycisk NEXT, + / - . Sygnał rozlegnie się dopiero następnego dnia o oznaczonej porze. Naciśnięcie przycisku LIGHT / SNOOZE, zawiesi jedynie na 5 minut sygnał dźwiękowy, który po ich upływie znów się rozlegnie. Jeśli w międzyczasie nadejdzie drugi czas budzenia, powtarzanie pierwszego wyłączy się automatycznie. Przyciskiem LIGHT / SNOOZE budzenie przez drugi budzik zawiesi się podobnie. Naciśnięciem przycisku  NEXT, +/- kończy się budzenie tego dnia.

- W celu całkowitego wyłączenia obu budzików należy przesunąć przełącznik    “ON/OFF” do położenia OFF (wyłączono).

ImporterJasněna Vláhová oświadcza niniejszym, że produkt spełnia podstawowe wymagania oraz stosowne postanowienia dyrektywy unijnej 1999/5/WE.

# Text boxes

Dostawca:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz