# Náramkové hodinky JVD Seaplane

# JVDF79, JVDH85, JVDE32, JVDH20, JVDH09

(Rozloženie prvkov číselníka sa môže líšiť)

Návod na použitie:

Nastavenie času:

- Vytiahnite korunku do pozície 2

- Otáčaním korunky nastavíte ručičky do požadovanej polohy

- Potom, čo korunku zatlačíte späť do základnej pozície, sekundová ručička sa dá do pohybu.

Nastavenie dátumu:

- Vytiahnite korunku do pozície 1

- Otáčajte korunkou proti smeru hodinových ručičiek pre nastavenie požadovaného dátumu. Ak nastavíte dátum v dobe medzi 21:00 a 1:00- dátum sa ďalší deň nezmení.

- Pre ukončení nastavenia dátumu zatlačte korunku späť do základnej pozície.

Používanie chronografu:

Chronograf slúži na odmeranie času- meria a zobrazuje čas v 1/1 sekundách. Maximálna merateľná doba je 59 minút 59 sekúnd. Pre spustenie bude chronograf merať a zobrazovať čas kým nedosiahne maximálnu hodnotu.

- Stlačením tlačítka A spustíte alebo zastavíte chod chronografu

- Stlačením tlačítka B  vynulujete sekundovú i minútovú ručičku chronografu.

Resetovanie chronografu (napr. po výmene batérie)

Resetovanie prevádzajte v prípade, že sa pri vynulovaní sekundová ručička chronografu nevracia do bode 0 alebo po výmene batérie.

- Vytiahnite korunku do pozície 2.

- Stlačte tlačítko A pre nastavenie sekundovej ručičky chronografu do bodu 0. Tento proces je možné urýchliť priebežným tlačením tlačítka A.

- Potom, čo je ručička v bode 0, zatlačte korunku späť do základnej pozície.

Pozor: Nezatláčajte korunku späť do základnej pozície skôr, ako sekundová ručička dôjde do bodu 0. Ak by ste tak urobili, nastavíte bod, kde korunku zatlačíte, ako nový východzí bod 0.

# Text boxes

Na trh dodáva:

Veľkoobchod Vláhová Jasněna

Ivanovce

www.vlahova.cz