# Gebrauchsanweisung No.23

# Basisposition der Krone (üblicher Betrieb)

- Krone in Position 1 (Einstellung des Datums)

- Krone in Position 2 (Zeiteinstellung)

- Datum

- Minutenzeiger des Chronografen

- Sekundenzeiger

(der große Sekundenzeiger in der Mitte dient der Stoppuhr)

- 12-Stundenzeiger

- START/STOP Knopf des Chronografen

- SPLIT/RESET Knopf des Chronografen

EINSTELLUNG DES CHRONOGRAFEN-SEKUNDENZEIGER

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus

- Verschieben Sie den Sekundenzeiger des Chronografen (den großen) mit den Knöpfen A und B

- Drücken Sie die Krone in die Basisposition (0) zurück um den Vorgang zu beenden

EINSTELLUNG DES DATUMS

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus

- Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn um das Datum einzustellen

- POZOR! Stellen Sie das Datum nie zwischen 21:00 und 01:00 ein – das Datum würde sich dann mittags anstatt nachts ändern

- Drücken Sie die Krone in die Basisposition (0) zurück, um den Vorgang zu beenden

ZEITEINSTELLUNG

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus. Der Sekundenzeiger (5) hört auf sich zu bewegen.

- Drehen Sie die Krone, um den Uhr- und Minutenzeiger einzustellen.

- Drücken Sie die Krone in die Basisposition (0) zurück, um den Vorgang zu beenden. Der Sekundenzeiger (5) fängt wieder an, sich zu bewegen.

BENUTZUNG DES CHRONOGRAFEN (DER STOPPUHR)

Drücken Sie den Knopf A um die Zeitmessung zu starten / beenden.

Drücken Sie den Knopf B um die Bewegung der Zeiger des Chronografen zu beenden, wobei die Zeitmessung weiterhin im Hintergrund laufen wird. Drücken Sie den Knopf B erneut, damit sich die Zeiger bewegen und die Zeit weiter gemessen wird („Split“ Funktion).

Reset des Chronografen: Drücken Sie den Knopf A (Stopp), um die Zeitmessung zu beenden. Drücken Sie folgend den Knopf B, um den Chronografen zurückzusetzen.

# Text boxes

Lieferant:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

www.vlahova.cz