Digitálny LED budík JVD SB1823- Návod na používanie

1. Kontrolka budík

2. Prepínač budík vypnuté/potichu/nahlas (OFF/LOW/HI)

3. Tlačidlo nastavenia budíku (ALARM SET)

4. Tlačidlo nastavenia času (TIME SET)

5. Priestor pre batérie

6. Tlačidlo nastavenia minút (MINUTE SET)

7. Tlačidlo nastavenia hodín (HOUR SET)

8. Konektor elektrickej siete

9. Tlačidlo SNOOZE (opakované budenie)

10. Prepínač úrovne jasu displeja slabo/silno (LOW/HI)

NASTAVENIE

Blikajúci číselník/ ukazovateľ zapnutého budíku

Keď  pripojíte budík k elektrickej sieti, displej sa rozbliká na znamenie, že nie je nastavený správny čas. Pokiaľ svieti kontrolka budík (1), tak sa v nastavený čas budenia rozoznie  zvuková signalizácia.

Nastavenie času

Stlačte tlačidlo TIME SET (4) a súčasne stláčajte tlačidlo (7) HOUR SET pre nastavenie požadovanej hodiny. Stlačte tlačidlo TIME SET (4) a súčasne stláčajte tlačidlo (6) MINUTE SET pre nastavenie požadovanej minúty.

Nastavenie času budenia

Stlačte tlačidlo ALARM SET (3) a pri nastavení hodín a minút postupujte rovnako ako pri nastavení času.

Nastavenie  budíku

Pre vypnutie budíku presuňte prepínač budíku (2) do polohy OFF (vypnuté).

Prepnite do polohy LOW pre zapnutie budíku alebo do polohy HI pre hlasitú zvukovú  signalizáciu.

Opakované budenie (SNOOZE)

V chvíli, keď prebieha budenie, možno zvukovú signalizáciu na 8-9 minút prerušiť  stlačením tlačidla SNOOZE (9).

Ovládanie úrovne jasu displeja (DIMMER)

Pokiaľ si prajete jasnejší číslice na displeji, prepnete prepínač DIMMER (10) do polohy HI. Pokiaľ si prajete intenzitu svietenia displeja stlmiť, prepnite do polohy LOW.

Založenie batérie

Vložte 3 mikrotužkové (AAA) batérie do priestoru pre batérie (5). Tieto batérie slúžia ako záloha v prípade výpadku elektrickej siete, pre udržanie údajov hodín a  budíku v pamäti. V prípade, že dôjde k výpadku elektrickej siete a nebudú vložené záložné batérie, budete musieť všetko znova nastaviť.

Starostlivosť a údržba

- Nevystavujte prístroj extrémnym teplotám, vode ani nárazom.

- Vyvarujte sa kontaktu so žiarivými materiálmi, ako sú parfumy, alkohol alebo čistiace prostriedky.

- Nevystavujte výrobok pôsobeniu nadmernej sily, nárazom, prachu ani vlhkosti- tieto skracujú životnosť výrobku.

- Nerozoberajte telo prístroja ani inak nezasahujte do vnútorných obvodov ani súčiastok. Mohli by ste tak prístroj poškodiť. Na takéto poškodenie sa záruka nevzťahuje.

- Používajte iba nové batérie. Používanie nových a starých batérií naraz môže spôsobiť vytečenie batérie.

Ochrana životného prostredia- likvidácia  elektrických a elektronických zariadení

Nevyhadzujte tento výrobok do bežného domáceho odpadu!  Odneste ho do zberných surovín, kde sa ho dokážu zbaviť odborne a recyklovať ho. Použitý výrobok môžete vrátiť predajcovi. Neodborná likvidácia výrobku môže závažne poškodiť životné prostredie. Ekologická likvidácia tohto zariadenia je zaistená v rámci kolektívneho systému NATURPACK.

Vybité batérie hoďte do odpadkového koša, ktorý je k tomu určený.

# Text boxes

Na trh dodává:

Veľkoobchod Vláhová Jasněna, s. r.o. 91305 Ivanovce 194

www.vlahova.cz