Instrukcja obsługi mechanicznego

naściennego zegara wahadłowego

z obciążnikami

- Wyjmij zegar z opakowania, usuń zabezpieczenia mechanizmu, najpierw gumkę, piankę poliuretanową i klapkę na młoteczkach (odchylając do góry) po czym zawieś na miejscu przeznaczenia. Dokładne zawieszenie zapewnia dokładność chodu.

- Zawieś wahadło na dolnej stronie mechanizmu.

- Rozpakuj obciążniki i zawieś je na miejscu przeznaczenia. Radzimy wykonywać to w rękawiczkach, żeby powierzchnia obciążników pozostała błyszcząca, bez odcisków palców.

Nakręcanie zegara, zależnie od typu mechanizmu, wykonuje się bądź kluczem umieszczanym w otworze na tarczy, bądź wyciągnięciem obciążnika do górnej pozycji przy pomocy łańcucha.

- Nastawienia dokładnego czasu dokonuje się powolnym obracaniem wskazówki minutowej w kierunku ruchu wskazówek zegara. Przy nastawianiu zaleca się zatrzymać ruch wahadła.

Lewy obciążnik napędza mechanizm bicia.

Prawy obciążnik napędza mechanizm chodu.

- Czas chodu na jedno całkowite nakręcenie wynosi 8 dni. Zaleca się nakręcać co 7 dni.

- Dokładność chodu zegara wynosi 1 minutę dziennie

Przy niedokładnym chodzie jego regulacji dokonuje się przy pomocy nakrętki w dolnej części wahadła. Dla zwolnienia chodu należy nakrętkę przesunąć w dół, obracając ją w lewo (odkręcając), dla przyspieszenia - przesunąć w górę obrotem w prawo (dokręcając).

Jeden obrót nakrętki odpowiada około jednej minucie.

- Włączanie i wyłączanie bicia następuje przy pomocy dźwigienki umieszczonej z boku mechanizmu. W górnym położeniu bicie jest włączone, w dolnej wyłączone.

Dźwigienka ta służy również do nastawienia bicia w przypadku niewłaściwego wybijania godzin. Wystarczy po prostu przesunąć dźwigienkę do pozycji wyłączenia oraz ponownie włączyć – bicie nastawi się automatycznie zgodnie z aktualnym czasem.