ELEKTRISCHER WECKER SB1819

GEBRAUCHSANLEITUNG (DE)

Lieferant:

Großhandel Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz

1. Anzeige des Alarms

2. Obere Taste der Weckwiederholung SNOOZE

3. Schiebeschalter ALARM ON/OFF

4. ALARM – Taste zur Einstellung des Weckers

5. TIME – Taste zur Einstellung der Zeit

6. MINUE – Taste zur Einstellung der Minuten

7. HOUR – Taste zur Einstellung der Stunden

8. Schiebeschalter DIMMER HI/LOW

9. Schiebeschalter ALARM HI/LOW

10. Batteriefach

Wenn Sie den Wecker in einer Steckdose reinstecken, beginnt er zu Blinken damit Sie wissen, das die Zeit nicht eingestellt ist.

Zeiteinstellung

Drücken und halten Sie die Taste TIME und dazu drücken sie mehrmals die Taste HOUR bis Sie die gewünschte Stunde einstellen. Beim Drücken der Taste MINUTE stellen Sie die Minuten ein.

Weckzeiteinstellung

Drücken und halten Sie die Taste ALARM und beim drücken der Tasten HOUR und MINUTE stellen Sie die gewünschten Weckminuten und Weckstunden ein.

Weckwiederholung

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Taste SNOOZE und der Wecker klingelt nach 8-9 Minuten wieder. Man kann dies sechsmal pro Stunde wiederholen.

Wecker

Schieben Sie den Schiebeschalter ALARM ON/OFF um, um den Wecker ein/aususchalten. Beim Umschalten des Schiebeschalters ALARM HI/LOW stellen Sie die Lautstärke des Alarms ein.

Beleuchtung des Bildschirmes DIMMER

Mit dem Schiebeschalter DIMMER stellen Sie entweder helles (HI) oder schwaches (LOW) Licht.

Batterie

In den  unteren Teil des Weckers kann man eine 9V Ersatzbatterie entsprechend der Anleitung einlegen, ohne dies, den Wecker aus der Steckdose zu nehmen. Wenn es zu einem Stromausfall kommt, bleibt die Uhr dank der Batterie gehen, aber auf dem Bildschirm wird nichts angezeigt. Trotzdem ertönt der Wecker genau in der eingestellte Zeit. Wenn der Stromausfall länger dauert, kann die Uhr langsamer gehen und deswegen nicht die richtige Zeit anzeigen. Dann ist es besser die richtige Zeit per Hand entsprechend der Anleitung einzustellen.

Instandhaltung

Für die Reinigung des Weckers benutzen Sie einen weichen und trockenen Lappen. Benutzen Sie auf keinen Fall irgendwelche Chemikalien. Halten Sie den Wecker immer trocken und sauber.

Sicherheit

Stellen Sie den Wecker nie ins Wasser und vermeidern Sie Feuchtigkeit in seiner Umgebung.

Legen Sie keine Dinge mit Wasser auf oder neben den Wecker.

Ventilation

Der Wecker sollte nicht auf einem Bett, Sofa, einer Decke usw. legen. Es konnte zur Sperrung der Ventilation führen. Auch die Stellung des Weckers in einer geschlossenen Raum kann zur Sperrung der Ventilation führen. Legen Sie das Gerät nie in direkte Sonneneinstrahlung und vermeider Sie hohe Temperaturen und stärke Zusammenstossen.

Auf den Stromkabel sollte man nicht treten oder ihm irgendwie anders nicht beschädigen. Achten Sie besonders auf die Steckdose und auf den Teil des Weckers, wo der Stromkabel rausgeht.

Wenn Sie für längere Zeit den Wecker nicht benutzen, nehmen Sie Batterien heraus und trennen Sie es vom Stromnetz.

Machen Sie nie die Abdeckung des Weckers wenn es im Stromnetz eingebunden ist.

Benutzen Sie auf keinen Fall den Wecker, wenn er beschädigt wurde.

Lesen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisung durch und behalten Sie es zu Hause.

Typenschild ist an der unteren Seite des Weckers.