CZ	LED HODINY S KALENDÁŘEM DH41

- Funkce:

- Displej času: 24h formát

- Displej kalendáře: datum / měsíc

- Výška přístroje: displej času asi 5,8 cm a displej kalenáře asi 4,6 cm

- Napájení e elektrické sítě adapterem na 220V (součástí balení)

- Interní baterie (CR2032 knoflíková baterie): uchovává informace v paměti

- Celková velikost: cca 28 x 28 cm.

- Instalace:

Opatrně vybalte hodiny.

Vložte adaptér do otvoru (zadní část hodin) a zapojte hodiny do zásuvky.

- Nastavení:

Ve výchozím nastavení, díky baterii, udržují hodiny čas v továrním nastavení.

Manuální nastavení: stiskněte tlačítko A (na zadní straně hodin) :

- Rok se rozbliká: UPOZORNĚNÍ – NASTAVENÍ ROKU SE ZOBRAZÍ V NASTAVENÍ DATA JEN PŘI PRVNÍM NASTAVOVÁNÍ. Stiskněte tlačítko B pro nastavení roku (až do 2049).

Stiskněte znovu tlačítko A pro potvrzení nastavení.

- Měsíc se rozbliká: stiskněte tlačítko B pro nastavení měsíce.

Stiskněte znovu tlačítko A pro potvrzení nastavení.

- Datum se rozbliká: stiskněte tlačítko B pro nastavení data. 
Stiskněte znovu tlačítko A pro potvrzení nastavení.

- Hodina se rozbliká: stiskněte tlačítko B pro nastavení hodin.
Stiskněte znovu tlačítko A pro potvrzení nastavení

- Minuta se rozbliká: stiskněte tlačítko B pro nastavení minut. 
Stiskněte znovu tlačítko A pro potvrzení nastavení.

Pokud po dobu 20 vteřin nestisknete žádné tlačítko, hodiny se automaticky vrátí na « normální » displej s posledními uloženými údaji.

Nastavení můžete opustit tlačítkem A.

Pozn.: Elektrické výrobky obsahují škodlivé látky pro zdraví a životní prostředí. Baterie by nikdy neměly být vyhozeny nebo spáleny, ale zlikvidovány v souladu s místními předpisy týkající se chemického odpadu. Přineste je do nejbližšího sběrného místa.

Udržujte mimo dosah dětí: výrobek obsahuje malé části, které by mohly být pro děti nebezpečné.

# Text boxes

A

B

C

A . Návrat na normální displej

- Manuální nastavení  -(čas a kalendář)

- + tlačítko (pro nastavení správného času a kalenáře)