Mechanické čtvrťové hodiny ASSO

- Opatrně hodiny vybalte.

- Otevřete dvířka hodin a sundejte všechny ochranné prvky. (Například: gumičky, měkčené výplně, polystyren, papírové vycpávky, klapku na kladívka atd.)

- Do zdi zatlučte velký hřebík nebo skobu.

- Pověste hodiny tak aby vysely rovně (vertikálně) a natáhněte všechna hodinová pera (2 nebo 3) pomocí přiloženého klíče.

- Zavěste kyvadlo za střední část (na spodku strojku vyčnívá závěs). Poté zavěste všechna závaží, pokud jsou u tohoto modelu k dispozici. Rozhoupávejte kyvadlo, dokud hodiny nezačnou rovnoměrně tikat.

- Hodiny s vypínatelným odbíjením: Posuňte přepínač do polohy zapnuto.

- Nastavení času

Odstraňte z ruček a ciferníku všechny ochranné prvky. Nastavte hodinu odbíjení tak, že po směru hodinových ruček přesunete delší (hodinovou) ručku do polohy 12 hodin. Po odeznění melodie by měli hodiny odbít čas. Pokud se tak nestane, posuňte minutovou ručku o 10 minut zpět a potom zpět na 12. Hodiny by měli odbít správnou hodinu, kam ukazuje krátká (hodinová) ručka.  Pokud se tak nestane, posuňte hodinovou ručku na hodinu, které byla odbita a potom minutovou, aby ukazovala požadovaný (správný) čas. Po uplynutí jedné hodiny by měly hodiny zahrát melodii následovanou odbíjením odpovídajícího počtu hodin.

- Regulace rychlosti chodu hodin

Při nesprávném chodu se čas nařídí pomocí matice na konci kyvadla: doleva (dolů) pro zpomalení a doprava (nahoru) pro zrychlení chodu hodin. Tolerance chodu je 1minuta denně. Jedno otočení matice je rozdíl přibližně jedna minuta denně.

# Text boxes

Na trh dodává:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz