PL

INSTRUKCJA NR.19

Elementy cyferblatu:

1. Data

2. Wskazowka sekundowa zegarka

3. Wskazowka minutowa stopera

4. Wskazowka sekundowa stopera

Funkcje koronki:

K0 - Koronka w pozycji podstawowej - ustawiania zakonczone

K1 - Polozenie koronki dla ustawienia daty

K2 - Polozenie koronki dla ustawienia czasu

Ustawienie czasu

Wysuwamy koronke do pozycji drugiego klikniecia (K2). Wskazowka sekundowa zatrzyma sie. Obracamy koronke zgodnie z ruchem wskazowek zegara az nie ustawimy wskazowki minutowej i sekundowej do pozadanej pozycji. Nastepnie, po ustawieniu poprawnego czasu, wciskamy koronke z powrotem do poczatkowej pozycji (K0) i wskazowka sekundowa ponownie zacznie sie poruszac.

Ustawienie daty

Wysuwamy koronke do pierwszej pozycji (K1). Obrotem koronki zgodnie z ruchem wskazowek zegara ustawiamy pozadana date. Po zakonczeniu ustawiania daty wracamy koronke z powrotem do podstawowej pozycji (K0). Nigdy nie ustawiamy daty pomiedzy godzina 21:00 a 04:00. Jesli tak zrobimy, data bedzie sie zmieniac w poludnie zamiast o polnocy.

Uzywanie chronografu (stopera)

Maksymalny czas pomiaru to 59 minut i 59 sekund.

1. Przez wcisniecie przycisku A uruchomicie lub zatrzymamy dzialanie stopera.

2. Przez wcisniecie przycisku B wyzerujemy stoper.

Przy resetowaniu stopera przyciski A ani B nie beda dzialac.

Resetowanie stopera (np. po wymianie baterii)

Postępujemy zgodnie z tą prodcedura, jeśli po wyzerowaniu sekundowa wskazówka nie wróci do pozycji zerowej lub po wymianie baterii.

1. Wysuwamy koronke do drugiego klikniecia (pozycja K2)

2. Wciskamy przycisk A dla nastawienia nowej pozycji zerowej wskazowki sekundowej chronografu. Dla przyspieszenia mozna przytrzymac przycisk A.

3. Jak tylko nowe punkty wyjsciowe wskazowek zostana ustawione, wciskamy koronke z powrotem do podstawowego polozenia (K0).