(PL)  CYFROWY BUDZIK JVD     (KW9293RF)

instrukcja obsługi

1.  Charakterystyka

1.1	Czas			        	- Czas synchronizowany sygnałem radiowym

- Kalendarz aż do roku 2099

- Nazwy dni tygodnia w 8 językach

- Podwójny budzik (2 niezależne czasy budzenia)

1.2	Temperatura    			-   Zakres mierzenia temperatury wewnętrznej: -9.9~ 50°C

-   Zakres mierzenia temperatury zewnętrznej: -20 ~ 50°C

-  Funkcja ostrzegania przed określoną temperaturą zewnętrzną

-   Wybór skali temperatury °C / °F

1.43	Bezprzewodowy czujnik 	-	Sygnalizator rozładowania baterii czujnika zewnętrznego

zewnętrzny				-	Możliwość powieszenia na ścianie lub postawienia na poziomej

powierzchni

-	W skład kompletu wchodzi jeden czujnik

-	Częstotliwość transmisji 433MHz

2.  Budzik cyfrowy - wygląd

2.1 Część A – Wyświetlacz LCD

A1: Czas

A2: Symbol synchronizacji radiem

A3: Temperatura wewn. /Czas budzenia 1

A4: Temp. zewnętrzna /Czas budzenia 2

A5: Projekcja czasu

2.2 Część B - Przyciski

B1:  Przycisk “SEARCH “

B2:  Przycisk “ALERT”

B3:  Przycisk “Czas budzenia 1“

B4:  Przycisk “MODE”

B5:  Przycisk “+”

B6:  Przycisk“RESET”

B7:  Przycisk“-”

B8:  Przycisk “BUDZIK“

B9:  Przycisk “Czas budzenia 2“

B10:  Przycisk “Projekcja“

B11:  Przycisk“SNOOZE/DIMMER”

2.3 Część C

C1:  Gniazdko zasilacza

3. Bezprzewodowy czujnik zewnętrzny.

D1:  Dioda- wskaźnik łączności

D2:  Temperatura zewnętrzna

D3:  Pojemnik baterii

D4:  Otwór do zawieszenia na ścianie

D5:  Przycisk “RESET”

D6:  Przycisk °C/°F”

D7:  Podpórka

4.  Uruchamianie:

4.1  Budzik właściwy:

- Budzik uruchamia się przez podłączenie urządzenia do sieci.

4.2  Bezprzewodowy czujnik zewnętrzny

- Komora baterii (D3)  czujnika zewnętrznego znajduje się za jego tylną ścianką.

- D Włożenie do komory 2 baterii typu AAA przy właściwym skierowaniu ich biegunów [ “+” oraz “–“] rozpoczyna działanie czujnika.

5.  Usytuowanie czujnika

- Czujnik można postawić na poziomej powierzchni wspierając go na podpórce lub też zawiesić na ścianie wykorzystując specjalny otwór w ściance (D4).

Uwaga: Zasięg łączności pomiędzy czujnikiem zewnętrznym i główną częścią budzika sięga do 30 m na otwartej przestrzeni. Jako otwartą przestrzeń rozumie się przestrzeń pozbawioną przeszkód dla łączności radiowej, takich jak budowle, drzewa, pojazdy, linie przesyłowe itp.

6.  Termometr

6.1  Nawiązywanie łączności pomiędzy czujnikiem zewnętrznym a budzikiem:

- Budzik podejmie próby odbiór sygnału od czujnika natychmiast po włożeniu do niego baterii.

- Jeżeli automatyczna próba nawiązania łączności się nie powiedzie (po upływie trzech minut na wyświetlaczu pojawi się “- - . –”), można podjąć próbę nawiązania łączności ręcznie przez naciśnięcie i przytrzymanie przez okres 2 sekund przycisku “SEARCH” (B4).

6.2  Funkcja ostrzegania przed nastawionymi temperaturami:

- Funkcję ostrzegania włącza się i wyłącza przez naciśnięcie przycisku “ALERT” (B2).

- Kolejnym naciskaniem przycisku “ALERT“ (B2) włącza się:

Górną granicę temperatury przy przekroczeniu której włączy się sygnał ostrzegawczy, symbol “” pojawi się na pozycji temperatury zewnętrznej.

Górną i dolną granicę temperatury przy przekroczeniu których włączy się sygnał ostrzegawczy, symbol “” pojawi się na pozycji temperatury zewnętrznej.

Dolną granicę temperatury przy przekroczeniu której włączy się sygnał ostrzegawczy, symbol “” pojawi się na pozycji temperatury zewnętrznej.   Ponowne naciśnięcie przycisku wyłączy tę funkcję a symbol granic zniknie z wyświetlacza.

- Po wybraniu rodzaju ograniczenia, naciśnięcie i przytrzymanie przez okres 3 sekund przycisku “ALERT” (B2) umożliwia nastawienie wartości temperatury granicznej. Zamiast symbolu ograniczenia “” lub “” pulsować zaczną cyfry oznaczające temperaturę. Przyciskami “+“ lub “-“ nastawić wówczas można żądaną wartość temperatury granicznej, a po jej nastawieniu, naciśnięcie przycisku “ALERT” (B2) potwierdza wybór i kończy nastawianie. Kolejność nastawiania jest następująca: górna granica temperatury, górna i dolna granica temperatury, dolna granica temperatury. Jeśli któraś z temperatur granicznych zostanie przekroczona, włączy się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pulsować będzie symbol ograniczenia “” lub “”. Naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku spowoduje wyłączenie sygnału ostrzegawczego.

UWAGA: Jeżeli temperatura wykroczy poza zakres pomiarowy termometru, na wyświetlaczu pojawią się oznaczenia LL.L (temperatura poniżej zakresu pomiarowego) lub HH.H (temperatura powyżej zakresu pomiarowego).

7. Nastawianie czasu oraz budzenia

7.1 Nawiązanie łączności radiowej DCF i nastawienie czasu budzenia

7.1.1 Czas synchronizowany sygnałem radiowym:

- Po uruchomieniu urządzenie podejmie automatycznie próbę odebrania radiowego sygnału synchronizującego DCF:  Symbol “” na wyświetlaczu zacznie pulsować.

| (A4) pulsuje, co oznacza, że próbuje odebrać sygnał radiowy. | (A4) świeci, co oznacza, że udało się odebrać sygnał radiowy. | (A4) nie świeci, Co oznacza, że odbiór sygnału się nie powiódł. |
| --- | --- | --- |

- Czas jest automatycznie synchronizowany sygnałem radiowym codziennie o godzinie 2:00 oraz 3:00 rano. Jeśli próba się nie powiedzie, symbol “” zniknie z wyświetlacza. Kolejna próba synchronizacji podjęta będzie o 04.00 i 05.00 rano.

- Próbę odbioru sygnału radiowego DCF można również uruchomić  ręcznie. W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać przez okres 2 sekund przyciski “-”&”+” (B5&B7). Każda taka próba nawiązania łączności z nadajnikiem DCF trwa kilka minut. Jeśli próba się nie powiedzie, wyszukiwanie sygnału zostanie przerwane a symbol “” zniknie z wyświetlacza.

- Przerwać proces wyszukiwania sygnału mozna naciśnięciem i przytrzymaniem przez czas 2 sekund przycisków “-”&”+” (B5&B7.

- Wskaźnik “ ” oznacza, że wyświetlany czas jest czasem letnim.

7.2  Ręczne nastawianie czasu:

- W trakcie normalnego chodu (gdy na wyświetlaczu ukazywany jest czas), nastawianie czasu rozpocząć można naciskając i przytrzymując przycisk “MODE” (B4) przez okres 3 sekund.

- Mačkejte Następnie naciskaniem przycisków “-” (B5) lub “+” (B7) nastawić można żądaną godzinę, po czym przyciskiem “MODE” (B4)  potwierdzić wybór oraz przejść do dalszej procedury nastawiania.

- Kolejność nastawiania poszczególnych danych jest następująca: synchronizacja sygnałem radiowym DCF włączona (ON) / wyłączona (OFF), strefa czasowa, format czasu 12/24,  godziny, minuty, sekundy, rok, dzień tygodnia, miesiąc, dzień miesiąca, język nazwy dnia tygodnia.

- Można wybrać sobie jeden z 8 języków w jakim podawane będą nazwy dni tygodnia: niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, niderlandzki, polski, czeski oraz angielski. Skróty nazw dni tygodnia w poszczególnych językach znaleźć można w poniższej tablicy:

| Język | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niemiecki GER | SON | MON | DIE | MIT | DON | FRE | SAM |
| Angielski ENG | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| Polski, POL | NIE | PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB |
| Czeski, CZE | NED | PON | UTE | STR | CTV | PAT | SOB |
| Niderlandzki, DUT | ZON | MAA | DIN | WOE | DON | VRI | ZAT |
| Włoski, ITA | DOM | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB |
| Hiszpański, SPA | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
| Francuski, FRE | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM |

Uwagi:

- Sekundy można nastawiać tylko na zero.

- Jeżeli w ciągu 15 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wszelkie niedokończone nastawiania zostaną automatycznie ukończone bez ich zapisania w pamięci urządzenia.

- Strefa czasowa: Funkcja ta jest istotna dla krajów odbierających sygnał radiowy DCF, ale w których czas lokalny różny jest od czasu środkowoeuropejskiego (CET). Na przykład: w przypadku kraju w którym czas jest o godzinę wyższy od czasu środkowoeuropejskiego, należy nastawić strefę czasową na +1, tam gdzie jest o godzinę mniej na –1. Urządzenie odpowiednio skoryguje dane z sygnału DCF do warunków lokalnych, dodając lub odejmując godzinę.

7.3 Nastawianie budzika z dwoma niezależnymi czasami budzenia :

- Nastawianie rozpoczyna się naciśnięciem przycisku “ALARM” (B8) i wyborem czasu budzenia Alarm Time 1 czy też Alarm Time 2. Cyfry czasu budzenia zaczną pulsować. Przyciskami “+” lub “-” nastawić wówczas można żądany czas budzenia.  Naciśnięcie przycisku “ALARM” (B8) potwierdza wybór i następuje przejście do dalszego trybu nastawiania.

7.4  Funkce opakované buzení (SNOOZE):

- Funkcje budzika ALARM1 (budzik1) lub ALARM2 (budzik2) aktywuje się (włącza) naciskając przycisk “ALARM 1” lub “ALARM 2”. Na wyświetlaczu pojawi się nastawiony czas budzenia oraz stosowny symbol “” lub“”.

- Gdy o oznaczonej porze rozlegnie się dźwiękowy sygnał budzika, można go wyłączyć naciśnięciem jakiegokolwiek przycisku. W przypadku nie naciśnięcia żadnego przycisku sygnał wyłączy się automatycznie po upływie dwóch minut.

- Natomiast jeśli w trakcie trwania sygnału budzenia naciśnie się przycisk “SNOOZE ”, sygnał zostanie zawieszony na czas 5 minut, po upływie których odezwie się ponownie. W czasie zawieszenia sygnału budzenia na wyświetlaczu pulsuje symbol ““. Sygnał dźwiękowy można zawiesić – i przedłużyć sobie sen – aż siedmiokrotnie

- Dla całkowitego wyłączenia budzika należy nacisnąć “ALARM 1” lub “ALARM 2” a symbol “” lub “” zniknie z wyświetlacza.

8.  Projekcja:

- Włącza się i wyłącza projektor naciśnięciem przycisku  “PROJECTION”.

- W trakcie trwającej projekcji naciśnięciem i przytrzymaniem przez okres 2 sekund przycisku można spowodować obrót rzutowanego obrazu o 180°.

9.  Rozświetlenie wyświetlacza

Jaskrawość wyświetlacza rastawić można przez naciśnięcie i przytrzymanie przez okres 5 sekund przycisku “DIMMER” (B1).

10.  Sygnalizator słabej baterii:

Symbol “” (słaba bateria) pojawia się na wyświetlaczu w przypadku gdy bateria w czujniku zewnętrznym jest już słaba i należałoby ją wymienić.

11. Praktyczne rady

- W przypadku wyjęcia baterii,utracone zostaną wszelkie dane zapisane w pamięci.

- Nie należy narażać urządzenia na bezpośrednie działanie światła słonecznego, wysokich temperatur, mrozu ani wilgoci.

- Czujnik zewnętrzny nie może być umieszczony w miejscu wilgotnym ani narażony na bezpośrednie oświetlenie słoneczne czy deszcz.

- Nigdy nie należy używać do czyszczenia materiałów szorstkich , czy aktywnych chemicznie detergentów. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Urządzenia tego, podobnie jak i zużytych baterii nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadkami, ale należy je oddać do punktu odbioru, skąd trafią do właściwej utylizacji. Niefachowa likwidacja urządzenia może spowodować poważne szkody w środowisku naturalnym. Zużyty wyrób można też zwrócić sprzedawcy. Ekologiczna likwidacja tego sprzętu jest zapewniona w ramach systemu Retela.

Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnych, przeznaczonych do tego pojemników.

Importer Jasněna Vláhová niniejszym oświadcza, że produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz dalszymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/ES.

# Text boxes

Dostawca:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz