RB9075

návod k použití

1.  Vlastnosti

1.1	Čas              - Rádiem řízený čas s možností manuálního nastavení

- 12/24 režim zobrazení času

- Funkce alarmu s odložením

- Možnost vybrat z 10 jazyků zobrazení dne v týdnu

1.2	Teplota           - Měřitelné rozmezí: -10°C ~+ 50°C

- Možnost volby jednotky °C / °F

1.3  Vlhkost           - Měřitelné rozmezí: 20% ~ 99%

2. Hlavní jednotka

Část A:

A1: Čas

A2: Symbol rádiového signálu

A3: Teplota

A4: Datum, Den v tdnu

A5: Vlhkost

Část B:

B1: “SNOOZE” tlačítko

B2: “+” tlačítko

B3: “MODE/SET” tlačítko

B4: “-/” tlačítko

B5: “RESET” tlačítko

B6: “AL ON/OFF” tlačítko

Část C:

C1: Otvor pro zavěšení

C2: Stojánek

C3: Kryt baterií

3. Začínáme:

3.1 Hlavní jednotka:

- Otevřete kryt baterií [C3]

- Vložte 3 x C baterie dle naznačené polarity [“+” a“ –“ symboly].

- Zavřete kryt baterií [C3]

4. Nastavení času a alarmu

4.1 Rádiem řízené hodiny:

- Po uvedení do provozu hodiny začnou automaticky vyhledávat DCF rádiový signál. Ikona“” se na displeji rozbliká.

| bliká, symbolizuje přijímání rádiového signálu | svítí, symbolizuje úspěšné navázání spojení | zmizí, signál se nepodařilo navázat. |
| --- | --- | --- |

- Hodiny každý den automaticky skenují časový signál ve 3.00 ráno pro udržení přesného času. Pokud dojde k selhání příjmu, symbol (“”zmizí z displeje).

- Hledání signálu můžete aktivovat i manuálně podržením tlačítka “ ” po dobu tří vteřin. Každý pokus o příjem signálu trvá asi 5 minut.

- Skenování signálu můžete i manuálně zastavit stisknutím tlačítka “” po dobu 3 vteřin.

- Symbol “” se na displeji zobrazí, pokud je aktivní režim letního času.

4. Manuální nastavení času:

- V režimu zobrazení času podržte po dobu 3 vteřin tlačítko “MODE” pro vstup do manuálního nastavení času/kalendáře.

- Stiskněte tlačítko “+” nebo “-” pro nastavení požadované hodnoty, pak stiskněte tlačítko “MODE” pro potvrzení každého nastavení.

(Delším podržením tlačítka “-” nebo “+” můžete urychlit nastavení požadované hodnoty.)

- Sekvence nastavení je následující: 12/24hodinový režim, RCC ON/OFF, časové pásmo, jazyk dne v týdnu, hodina, minuta, vteřina, rok, měsíc, datum, teplota, doba trvání alarmu.

- Den v týdnu lze vybrat 10 jazyků: Němčina, Angličtina, Francouzština, Italština, Holandština, Španělština, Dánština, Čeština, Polština, Švédština.

Pozn.:

- Režim nastavení času se automaticky ukončí za 15 vteřin, pokud nestisknete žádné tlačítko.

- Časová zóna se používá pro země, kde může být přijímán časový signál DCF. Signál je vysílán z Německa. Pokud jste v zemi s jiným časovým pásmem než je Německo (středoevropský čas) o 1 hodinu východně, zóna by měla být nastavena na +1. Hodiny se automaticky nastaví o 1 hodinu rychleji než přijatá doba signálu.

Pokud nezachytíte RC-DCF signál, časové pásmo bude nastaveno na 0.

4.3 Denní nastavení alarmu::

- Stiskněte tlačítko “ MODE” pro zobrazení času alarmu, “ALARM TIME” se na displeji rozbliká.

- Při prohlížení času alarmu podržte tlačítko “MODE” po dobu 3 vteřin pro vstup do nastavení času alarmu. Stiskněte tlačítko “+” nebo “-” pro nastavení požadované hodnoty. Pak stiskněte tlačítko “MODE” pro potvrzení nastavení.

4.3 Funkce odložení alarmu:

- Stisknutím tlačítka “ALARM” aktivujete/deaktivujete alarm. Pokud je alarm aktivní, na displeji se zobrazí symbol "  ".

- Když budík zvoní (je aktivní), stiskněte tlačítko “SNOOZE”. Buzení se tak odloží o pět minut, poté bude zvonit znovu. Symbol “” se na displeji bliká, když je alarm odložen. Odložit alarm lze max. 7x za sebou.

- Pokud budík zvoní (je aktivovaný), stiskněte libovolné tlačítko (kromě tlačítka “SNOOZE”) a zastavte tím budík. Pokud tak neučiníte, alarm bude zvonit 1 nebo 2 minuty a pak se přeruší automaticky.

5. Teploměr

- Pokud je teplota mimo měřitelný rozsah, na LCD displeji se zobrazí LL.L (teplota je nižší, než minimální teplota) nebo HH.H (teplota je vyšší než maximální teplota).

- Pokud je vlhkost nižší než 20%, na displeji se zobrazí symbol . Pokud je vlhkost vyšší než 99%, zobrazí se 99%.

6. Opatření

- Pokud vyjmete baterie, přístroj ztratí informace o čase.

- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření, velkému teplu ani chladu, vysoké vlhkosti nebo vlhkým prostorům.

- Nikdy nečistěte přístroj pomocí abrazivních nebo korozních přípravků. Abrazivní čisticí prostředky mohou poškrábat plastové části a korodovat elektronické obvody.