KW9242 ZEGAR USTAWIANY RADIOWO

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. FUNKCJE

1.1 Czas			           - Czas Ustawiany Radiowo z Opcją Manualnego

Ustawienia

- Wyświetlanie czasu w trybie 12/24 godzinnym do

wyboru

- Funkcja Podwójnego Alarmu

- Wieczysty Kalendarz do 2099 roku

- Dzień tygodnia w 8 językach do wyboru

1.2 Temperatura              - Zakres pomiaru wewnętrznego: -9.9°C ~+ 50°C

- Skale °C / °F do wyboru

2. Jednostka Główna

Część A-Wyświetlacz

A1: Czas

A2: Data/Alarm-czas 1

A3: Dzień tygodnia

A4: Temperatura/Alarm-czas 2

A5: Ikona Sygnału Radiowego

Część B-Przyciski

B1: Przełącznik “ALARM 1”

B2: Przełącznik “ALARM 2”

B3: Przycisk “TIME SET” (Ust. Czasu)

B4: Przycisk “ALARM SET”(Ust. Alarmu)

B5: Przycisk “SOUND” (Dźwięk)

B6: Przycisk “(C/F) /”

B7: Przycisk “12/24”

B8: Przycisk “SNOOZE/LIGHT” (Drzemka/Światło)

Część C-Konstrukcja

C1: Podstawka

C2: Pokrywa baterii

3. Start:

- Otwieramy pokrywę baterii (C2)

- Wkładamy 2 baterie rozmiaru AA z zachowaniem uwagi na symbole polaryzacji [symbole “ +” and “ –“]

- Zakładamy z powrotem pokrywę komory baterii

- Jednostka może być ustawiona na dowolnej płaskiej powierzchni; jednostka jest teraz gotowa do użycia

4. Ustawianie Czasu i Alarmu

4.1 Zegar Ustawiany Radiowo:

- Po uruchomieniu jednostki zegar automatycznie zaczyna skanowanie w poszukiwaniu sygnału radiowego DCF. Ikona Sygnału Radiowego “” (A5) zaczyna migać na wyświetlaczu.

| (A5) miganie， Sygnał DCF jest odbierany | (A5) włącza się, Sygnał został odebrany z powodzeniem | (A5) znika, Odbiór sygnału nie powiódł się |
| --- | --- | --- |

- Zegar automatycznie skanuje sygnał czasu o 3:00 nad ranem aby aktualny czas był jeszcze dokładniejszy. Jeśli synchronizacja z sygnałem DCF nie powiedzie się, ikonka “” znika z wyświetlacza I zegar podejmuje ponowną próbę synchronizacji z sygnałem radiowym DCF o 4:00 i 5:00 rano.

- Zegar można ustawić na manualne wyszukiwanie sygnału radiowego przez przytrzymanie przycisku “” (B6) przez 3 sekundy. Każdy odbiór trwa około kilku minut. Jeśli odbiór się nie powiedzie, skanowanie zatrzymuje się (“” znika z wyświetlacza) i jest powtarzane o następnej pełnej godzinie. Np.: Skanowanie nie powiodło się o godzinie 8:20. Zostanie ono powtórzone o godzinie 9:00.

- Zatrzymujemy skanowanie sygnału radiowego DCF przez przytrzymanie przycisku “” (B6) przez 3 sekundy.

- “DST” jest wyświetlane jeśli zegar jest w Trybie Czasu Letniego.

Uwaga: Przycisk“TIME SET” (B3) nie będzie działał w trakcie wyszukiwania sygnału radiowego DCF, chyba że zostanie odebrany z powodzeniem lub wyszukiwanie zostanie zatrzymane manualnie.

4.2 Manualne Ustawienie Czasu:

- W trybie wyświetlania czasu przytrzymujemy przycisk “TIME SET” (B3) przez 3 sekundy aby wejść w tryb ustawień Clock/Calendar (Zegar/Kalendarz).

- Wciskamy przycisk “▲” (B7) lub “▼” (B6) aby wprowadzić ustawienia I wciskamy przycisk “TIME SET” (B3) dla zatwierdzenia każdego ustawienia.

(Przez trzymanie wciśniętego przycisku “” (B7) lub “” (B6) możemy przyspieszyć proces ustawiania i dojść do pożądanych wartości dużo szybciej)

- Sekwencja ustawiania wyświetla się następująco: Strefa Czasowa, Godzina, Minuta, Rok, Miesiąc, Data I Język Dnia Tygodnia.

- Do wyboru mamy 8 języków dla dnia tygodnia: niemiecki, angielski, francuski, włoski, holenderski, hiszpański, duński I rosyjski. Języki oraz ich wybrane skróty dla dnia tygodnia znajdują się w tabeli poniżej.

| Język | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niemiecki, GER | SON | MON | DIE | MIT | DON | FRE | SAM |
| Angielski, ENG | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| Duński, DAN | SON | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LOR |
| Holenderski, DUT | ZON | MAA | DIN | WOE | DON | VRI | ZAT |
| Włoski, ITA | DOM | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB |
| Hiszpański, SPA | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
| Francuski, FRE | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM |
| Rosyjski, RUS | BC | NH | BT | CP | HT | NT | CY |

Uwaga:

- Każdy Tryb Ustawień wyłącza się automatycznie po 15 sekundach braku  czynności.

- Strefa Czasowa: Strefa Czasowa jest używana w przypadku krajów, w których możliwy jest odbiór sygnału radiowego DCF ale Strefa Czasowa jest inna niż w przypadku czasu niemieckiego. Gdy czas krajowy jest wcześniejszy niż czas niemiecki o godzinę, Strefa Czasowa powinna być ustawiona na +1. Zegar automatycznie doda jedną godzinę do czasu podawanego przez sygnał radiowy.  Jeśli nie odbieramy sygnału radiowego DCF, strefa czasowa powinna być ustawiona na 0.

4.3 Ustawienie Podwójnego Alarmu Dziennego:

- Wciskamy przycisk “ ALARM SET” (B4), zaczyna migać czas alarmu 1, wciskamy przycisk “▲” (B7) lub “▼” (B6) aby ustawić czas alarmu. Wciskamy przycisk “ALARM SET” (B4) aby potwierdzić ustawienia i przejść do ustawień alarmu 2, wciskamy przycisk “▲” (B7) lub “▼” (B6) aby wprowadzić czas dla alarmu 2, wciskamy przycisk “ALARM SET” (B4) aby potwierdzić i wyjść z ustawień.

4.4 Funkcja Drzemki:

- Przesuwamy przełącznik “ALARM 1” lub “ALARM 2” do pozycji “ON” aby aktywować funkcję ALARM 1 lub ALARM 2. Czas alarmu i odpowiadająca mu ikonka “” lub “” pojawia się na wyświetlaczu.

- Gdy alarm włączy się, wciskamy dowolny przycisk aby go wyłączyć. W przeciwnym wypadku budzik działa przez 2 minuty, a następnie automatycznie się wyłącza.

- Wciskamy przycisk “SNOOZE/LIGHT” (B8) gdy alarm dzwoni. “” lub “” miga na wyświetlaczu. Drzemka aktywuje się na około 5 minut, następnie alarm włącza się ponownie. Drzemka może być aktywowana maksymalnie 8 razy.

- Z wyjątkiem przycisku “SNOOZE”, wciskamy dowolny przycisk aby wyłączyć drzemkę, lub przesuwamy przełącznik “ALARM 1” (B1) lub “ALARM 2” (B2) aby wyłączyć funkcję alarmu. Ikonka alarmu “” lub “” znika z wyświetlacza.

4.5 Tryb wyświetlania czasu 12/24 godzinnego:

- Wciskamy przycisk “12/24” (B7) aby wybrać tryb 12 lub 24 godzinny.

5. Termometr

- Wciskamy przycisk “°C/°F” (B6) aby wybrać tryb temperatury podawany w Celsjuszach/Fahrenheitach.

- Jeśli temperatura jest poza skalą pomiaru, na wyświetlaczu pojawią się LL.L (poniżej dolnej granicy pomiaru) lub HH.H ( powyżej górnej granicy pomiaru).

6. Podświetlenie

Wciskamy przycisk “SNOOZE/LIGHT” (B8), podświetlenie aktywuje się na 5

sekund.

7. Uwagi:

- Po wyjęciu baterii jednostka traci wszelkie informacje.

- Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur, mrozu, wysokiej wilgotności czy wody.

- Nigdy nie czyścimy urządzenia używając materiałów lub środków szorujących czy żrących. Produkty te mogą doprowadzić do porysowania plastikowych elementów oraz do korozji obwodów elektronicznych.