KW9230TH

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Funkcje

1.1	Temperatura              - Zakres pomiaru Wewnętrznego: -10 ~ 50°C

- Min/Max temperatura zewnętrzna

z ostatnich 24 godzin

1.2	Wilgotność               - Zakres pomiaru Wewnętrznego i Zewnętrznego:

20 ~ 99%

- Najwyższa zmierzona wilgotność zewnętrzna i

odpowiadający jej czas

1.3 Ikona komfortu             -  Odpowiednia Ikona Komfortu wyświetla się zależnie od temperatury i wilgotności

2. Jednostka Główna

2.1 Część A - Wyświetlacz

A1: Minimalna I maksymalna temperatura zanotowane w ciągu ostatnich 24 godzin

A2: Temperatura

A3: Wskaźnik komfortu

A4: Wilgotność

A5: Minimalna i maksymalna wilgotność zanotowane w ciągu ostatnich 24 godzin

2.2 Część B - Przyciski

B1: Przycisk “C/F”

B2: Przycisk “▲”

B3: Przycisk “▼”

B4: Przycisk “ALERT”

B5: Przycisk ”RESET”

2.3 2 Część C - Konstrukcja

C1: Otwór do mocowania na ścianie           C2: Komora baterii

C3: Stojak

3. Start:

- Otwieramy pokrywę baterii

- Wkładamy 2 baterie wielkości AAA biorąc pod uwagę oznaczenia polaryzacji [ znaczki “+” i “ –“]

- Założyć z powrotem pokrywę komory baterii

- Mocujemy jednostkę na ścianie przy pomocy otworu do zawieszania (C1) lub umieszczamy ją na płaskiej powierzchni. Urządzenie jest gotowe do użycia.

4. Temperatura & Wilgotność

4.1 Temperatura & Wilgotność

- Po uruchomieniu jednostka wyświetli Temperaturę wewnątrz, Wilgotność wewnątrz oraz Maksymalną i Minimalną zanotowaną temperaturę I wilgotność w ciągu ostatnich 24 godzin.

4.2 Celsjusz / Fahrenheit

- Wciskamy przycisk “°C /°F” (B1) aby wybrać tryb pomiaru temperatury Wewnętrznej w Celsjuszach lub Fahrenheitach.

- Jeśli temperatura jest poza skalą pomiaru, na wyświetlaczu pojawią się LL.L (poniżej dolnej granicy pomiaru) lub HH.H ( powyżej górnej granicy pomiaru).

4.3 Ikona Wskaźnika Komfortu

Występują 4 różne ikony komfortu, które będą wyświetlane w zależności od temperatury  i wilgotności. There are four different icons would be display according to the temperature and humidity condition:

4.4 Funkcja alarmu temperatury i wilgotności:

- Wciskamy przycisk “ALERT” aby aktywować alarm dla tej opcji. Gdy ALARM jest aktywowany, wyświetla się ikona “”.

Wciskamy przycisk ALERT aby wybrać:

Aktywacja alarmu temp.  Aktywacja alarmu wilgotności  Aktywacja obu alarmów  Deaktywacja alarmów

- Przytrzymujemy przycisk “ALERT” przez 3 sekundy aby wprowadzić ustawienia Alarmu Temperatury i Wilgotności. Miga ikona “” obok wskaźnika temperatury.

- Wciskamy przycisk “▲” (B2) lub “▼“ (B3) aby ustawić wartość i wciskamy przycisk“ALERT” dla potwierdzenia każdego ustawienia.

- Sekwencja ustawiania jest następująca: Górna granica temperatury, Dolna granica temperatury, Górna granica wilgotności, Dolna granica wilgotności.

- Gdy alarm sięwłacza, odpowiednia ikonka “” lub “” zaczyna migać na wyświetlaczu. Wyłączamy alarm dowolnym przyciskiem lub w przypadku braku reakcji ze strony użytkownika alarm wyłączy się automatycznie po 2 minutach.

Uwaga: Tryb Ustawień wyłącza się automatycznie po 15 sekundach jeśli nie ma żadnej aktywności.

Jeśli jednostka w wyraźny sposób przedstawia niepoprawne wartości, możemy ją zresetować. Cienki przedmiot (np. igłę) wprowadzamy w otwór RESET (B5). Po zresetowaniu jednostka traci wszystkie ustawienia łącznie z maksymalną i minimalną temperaturą i wilgotnością z ostatnich 24 godzin.

5. Uwagi

- Po wyjęciu baterii jednostka traci wszelkie informacje.

- Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatu, mrozu, wysokiej wilgotności czy wody.

- Nigdy nie czyścimy urządzenia używając materiałów lub środków szorujących czy żrących. Produkty te mogą doprowadzić do porysowania plastikowych elementów oraz do korozji obwodów elektronicznych.

6. Specyfikacja

| Wymiary jednostki: | 104 x 72 x 18.5mm |
| --- | --- |
| Wymagane baterie: | 2 x bateria AAA |
| Zakres wilgotności: | 20% to 99% |
| Zakres temperatur: | -10°C to +50°C |