Teplomer / vlhkomer T9230

návod NA POUžÍVANIE

- Funkcie

1.1	Teplota  - merateľná teplota: -10°C ~+ 50°C

- zobrazenie minima a maxima nameranej teploty za posledných 24 hodín

1.2	Vlhkosť - merateľné rozmedzie: 20% ~ 99%

- zobrazenie minima a maxima nameranej vlhkosti za posledných 24 hodín

1.3 Ikona komfort        - Ikona komfort podľa teploty a vlhkosti

2. Zobrazenie hlavného prístroja

2.1 Časť A- LCD

A1: Minimum & Maximum zaznamenanej teploty za posledných 24 hodín

A2: Teplota

A3: Ikona komfort

A4: Vlhkosť

A5: Minimum & Maximum zaznamenanej vlhkosti za posledných 24 hodín

2.2 Časť B- Tlačítka

B1: “C/F” tlačítko

B2: “▲” tlačítko

B3: “▼” tlačítko

B4: “ALERT” tlačítko

B5: ”RESET” tlačítko

2.3 Časť C- Konštrukcia

C1: Otvor pre zavesenie                 C2: Kryt batérie

C3: Stojanček

3. Začíname:

- Otvorte kryt batérii

- Vložte 2 AAA batérie podľa naznačené +/- polarity

- Zatvorte kryt batérii

- Zaveste prístroj (C1), alebo ho postavte na vodorovný povrch. Prístroj je teraz pripravený na používanie.

4. Teplota & Vlhkosť

4.1 Teplota & Vlhkosť

- Po uvedení do prevádzky by mala jednotka zobrazovať aktuálnu teplotu a vlhkosť a minimálnu a maximálnu hodnotu teploty a vlhkosti za posledných 24 hodín.

4.2 Celzius / Fahrenheit

- Stlačením tlačítka “°C /°F” (B1) vyberte jednotku zobrazovanej teploty – Celzius/Fahrenheit.

- Ak je aktuálna teplota mimo merateľný rozsah, na displeji sa zobrazí LL.L (teplota je nižšia ako minimálna teplota) alebo HH.H (teplota je vyššia ako maximálna teplota).

4.3 Ikona komfort

Môžete vidieť štyri rozdielne ikony zobrazujúce zhodnotenie aktuálnych podmienok na základe nameranej teploty a vlhkosti:

4.4 Funkcia upozornenia na teplotu & vlhkosť:

- Stlačte tlačítko “ALERT” pre aktiváciu tejto funkcie na tomto kanály. Ak je funkcia ALERT aktívna, na LCD displeji sa zobrazí ikona “”.

Stlačte tlačítko ALERT pre výber:

- Podržte tlačítko “ALERT” stlačené po dobu asi 3 sekúnd pre vstup do nastavenia upozornenia teploty & vlhkosti. Vedľa číslice teploty sa rozbliká ikona “”.

- Stlačením tlačítka “▲” (B2) alebo “▼“ (B3) nastavte požadovanú hodnotu a stlačením tlačítka “ALERT” potvrdíte nastavenie.

- Nastavenie postupuje následovne: horná hranica teploty, dolná hranica teploty, horná hranica vlhkosti, dolná hranica vlhkosti.

- Ak je upozornenie aktivované, na LCD displeji bude blikať zodpovedajúca ikona "” alebo "". Stlačením ľubovoľných tlačítok zastavíte výstražný zvuk, inak sa po 2 minútach sám automaticky zastaví.

Pozn.: Ak v režime nastavenia po dobu 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačítko, režim sa automaticky sám ukončí.

POZNÁMKA:

Ak jednotka zobrazuje hodnoty, ktoré sú zjavne nesprávne, môžete zariadenie resetovať.

Vezmite špicatý predmet a vložte ho do otvoru RESET (B5). Jednotka je resetovaná a celý záznam vrátane maximálnych a minimálnych hodnôt teploty a vlhkosti za posledných 24 hodín bude zmazaný.

5. Opatrenie

- Pri vytiahnutí batérii jednotka stratí záznamy.

- Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu, veľkému teplu, chladu, vysokej vlhkosti ani príliš vlhkému prostrediu.

- Nikdy nečistite prístroj chemickými prípravkami. Abrazívne čistiace prostriedky môžu poškrabať plastové časti a korodovať elektronické obvody.

6.Špecifikácia

| Rozmery hlavnej jednotky: | 104 x 72 x 18.5mm |
| --- | --- |
| Batérie: | 2 x AAA batérie |
| Merateľné rozmedzie vlhkosti: | 20% ~ 99% |
| Merateľné rozmedzie teploty: | -10°C ~ +50°C |