# Chronograf UNIVERZÁLNÍ

Návod na použití:

Nastavení času:

- Povytáhněte korunku do pozice 2

- Otáčením korunky nastavíte ručky do požadované polohy

- Potom, co korunku zatlačíte zpět do základní pozice, sekundová ručka se dá do pohybu.

Nastavení data:

- Vytáhněte korunku do pozice 1.

- Otáčejte korunkou proti směru hodinových ruček pro nastavení požadovaného data. Pokud nastavíte datum v době mezi 21:00 a 1:00, datum se další den nezmění.

- Pro ukončení nastavení data zatlačte korunku zpět do základní pozice.

Používání chronografu:

Chronograf slouží k odměřování času - měří a zobrazuje čas v 1/1 vteřinách. Maximální měřitelná doba je 59 minut 59 vteřin. Po spuštění bude chronograf měřit a zobrazovat čas dokud nedosáhne maximálních hodnot.

- Stisknutím tlačítka A spustíte nebo zastavíte chod chronografu

- Stisknutím tlačítka B vynulujete sekundovou i minutovou ručku chronografu.

Resetování chronografu (např. po výměně baterie)

Resetování provádějte v případě, že se při vynulování sekundová ručka chronografu nevrací do bodu 0 nebo po výměně baterie.

- Vytáhněte korunku do pozice 2.

- Stiskněte tlačítko A pro nastavení sekundové ručky chronografu do bodu 0. Tento proces lze urychlit průběžným tisknutím tlačítka A.

- Potom, co je ručka v bodu 0, zatlačte korunku zpět do základní pozice.

Pozor: Nezatlačujte korunku zpět do základní pozice dříve, než sekundová ručka dojde do bodu 0. Pokud byste tak učinili, nastavíte bod, kde korunku zatlačíte, jako nový výchozí bod 0.

# Chronograf UNIVERZÁLNÍ

# Návod na použití:

Nastavení času:

- Povytáhněte korunku do pozice 2

- Otáčením korunky nastavíte ručky do požadované polohy

- Potom, co korunku zatlačíte zpět do základní pozice, sekundová ručka se dá do pohybu.

Nastavení data:

- Vytáhněte korunku do pozice 1.

- Otáčejte korunkou proti směru hodinových ruček pro nastavení požadovaného data. Pokud nastavíte datum v době mezi 21:00 a 1:00, datum se další den nezmění.

- Pro ukončení nastavení data zatlačte korunku zpět do základní pozice.

Používání chronografu:

Chronograf slouží k odměřování času - měří a zobrazuje čas v 1/1 vteřinách. Maximální měřitelná doba je 59 minut 59 vteřin. Po spuštění bude chronograf měřit a zobrazovat čas dokud nedosáhne maximálních hodnot.

- Stisknutím tlačítka A spustíte nebo zastavíte chod chronografu

- Stisknutím tlačítka B vynulujete sekundovou i minutovou ručku chronografu.

Resetování chronografu (např. po výměně baterie)

Resetování provádějte v případě, že se při vynulování sekundová ručka chronografu nevrací do bodu 0 nebo po výměně baterie.

- Vytáhněte korunku do pozice 2.

- Stiskněte tlačítko A pro nastavení sekundové ručky chronografu do bodu 0. Tento proces lze urychlit průběžným tisknutím tlačítka A.

- Potom, co je ručka v bodu 0, zatlačte korunku zpět do základní pozice.

- Pozor: Nezatlačujte korunku zpět do základní pozice dříve, než sekundová ručka dojde do bodu 0. Pokud byste tak učinili, nastavíte bod, kde korunku zatlačíte, jako nový výchozí bod 0.

# Text boxes

Na trh dodává:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz

Na trh dodává:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz