JVD – RB8203 – instrukcje (PL)

Bardzo dziękujemy za Państwa wybór.

Oto budzik z funkcją ustawiania Sygnałem radiowym. Prosimy o otwarcie pokrywy baterii ( na tylnej częsci budzika) aby wsadzić dwie baterie AAA we właściwych kierunkach. Następnie zakładamy z powrotem pokrywę baterii. Następnie,

Usłyszą Państwo dźwięk "BI", budzik rozpoczął pracę. Widoczny będzie migający symbol "    ". Budzik będzie automatycznie wyszukiwał sygnału przez ok. 5-10 minut, po odebraniu sygnału ukaże się poprawna godzina.

Nazwy poszczególnych przycisków

1. ALARM   2. SET   3. UP  4. DOWN  5. WAVE

6. SNOOZE /LIGHT   (na górnej krawędzi Budzika )

Funkcje:

1. wyświetlanie godziny, minut, sekund, daty, dnia, temperatury（-9.9℃~~~~50℃）

2. zakres kalendarza: 2000-2099

3. wyświetlanie dnia w siedmiu różnych językach: GB, DE, FR, IT, ES, NL, DA

4. temperatura: dostępne skale F i C

5. Czujnik podświetlenia

6. światło w tle oraz drzemka

7. Sygnał radiowy DCF

8. zasilanie : 2 baterie AAA.

Jak ustawić czas?

- Wciskamy przycisk "SET" na więcej niż 3 sekundy, wchodzimy w proces ustawiania.

A : Miga tryb “24Hr", wciskamy “UP” aby wybrać reżim 24 lub 12-sto godzinny.

B: Wciskamy ”SET” ponownie,zacznie migać ”00” w celu ustawienia strefy czasowej. Możemy również wcisnąć "SET" jeszcze raz aby pominąć to ustawienie ( nie jest wymagane aby przejść dalej).

C: Wciskamy ponownie “SET”, zacznie migać ”hour” (godzina), wciskamy "UP" lub "DOWN" aby uzyskać pożądane wartości.

D: Wciskamy ponownie "SET", zacznie migać "minute" (minuta), wciskamy "UP" lub "DOWN" aby uzyskać pożądane wartości.

E: Wciskamy ponownie "SET" aby ustawić “YEAR”,”MONTH”,”DATE”,”DAY” (ROK, MIESIĄC, DATA, DZIEŃ), postępujemy wg. powyższej kolejności. Prosimy zwrócić uwagę na siedem różnych języków dla dnia tygodnia - "DAY".

| Język | GB | DE | FR | IT | NL | ES | DA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DZIEŃ |  |  |  |  |  |  |  |

***Jeśli w trakcie ustawiania nie wystąpi żadna inna operacja, budzik wyjdzie z ustawień automatycznie, zachowując ustawioną datę.

***Jeśli w trakcie ustawiania wciśniemy "WAVE", budzik wyjdzie automatycznie z ustawień i uruchomi funkcję Sygnału Radiowego w celu znalezienia sygnału oraz wyświewtlenia poprawnego czasu.

Jak ustawić godzinę Alarmu?

- Wciskamy przycisk “ALARM” przez 3 sekundy, zacznie migać “hour” ( godzina), wciskamy "UP" lub "DOWN" aby uzyskać pożądane wartości.

- Wciskamy ponownie "ALARM", zacznie migać "minute" (minuty), ustawiamy jak wcześniej.

- Wciskamy "ALARM" ponownie aby wyjść z ustawień.

*** w trybie normalnego wyświetlania godziny wciskamy przycisk "ALARM" aby zobaczyć godzinę alarmu,

*** w trybie wyświetlania godziny alarmu wciskamy przycisk "UP" aby otworzyćlub zamknąć alarm

*** alarm trwa przez 2 minuty. W różnych odcinkach tego czasu, dźwięk alarmu będzie inny.

0-10 sekund, BI….BI…BI..BI…,

11—20 sekund, BIBI…BIBI…BIBI…BIBI…BIBI…BIBI,

21-30 sekund, BIBIBIBI…BIBIBIBI…,

po 30 sekunach, BIBI, ale w dość szybkim tempie

*** w trakcie działania budzika, wciskamy "SNOOZE/LIGHT”, po 5 minutach alarm zostanie powtórzony, wciskamy dowolny przycisk w celu wyłączenia.

Jak przelączyć skalę temperatury C i F?

W trakcie normalnego wyświetlania godziny wciskamy przycisk "DOWN" aby wybrać skalę C lub F.

Szczegóły dotyczące Sygnału Radiowego

Po włożeniu baterii budzik rozpocznie wyszukiwanie i odbiór sygnału.

Są to trzy razy w ciągu każdego dnia o 1:00, 2:00, 3:00 kiedy budzik będzie wyszukiwał sygnału automatycznie.

Jeśli budzik nie wyszuka sygnału, rozpocznie wyszukiwanie ponownie o 4:00, jeśli wyszukiwanie nie powieszie się, zostanie powtórzone o 5:00. Jeśli wyszukiwanie znów się nie powiedzie, zostanie ponowione w następnej godzinie 1:00.

*** w trakcie wyszukiwania sygnału, żaden przycisk nie będzie dostępny poza przyciskami SNOOZE/LIGHT & WAVE.

*** jeśli w trakcie wyszukiwania sygnału uruchomi się alarm, budzik automatycznie zaprzestanie wyszukiwania sygnału.

*** trakcie wyszukiwania sygnału, miga ten symbol   , po wyszukaniu sygnału wyświet się     z pełnym zasięgiem anteny.

Co zrobić jeśli budzik nie znajduje sygnału ?

1. Wciskamy ”WAVE” aby wyszukać i odebrać sygnał jeszcze raz.

2. Aby ustawić czas, kierujemy się wskazówkami powyżej "jak ustawić czas"

Szczegóły specjalne

1. Wciskamy przycisk “WAVE” na dłużej niż 3 sekundy aby włąćzyć lub wyłączyć funkcję Sygnału Radiowego.

2. Jeśli mamy okres czasu DST (Daylight Saving Time - Czas Letni), widoczna będzie litera "S" zaraz przy symbolu sygnału