# NÁVOD Č.4 JVD

## Návod k použití

POZICE KORUNKY:

1. NASTAVENÍ DNE V TÝDNU, NASTAVENÍ ČASU (HODINA, MINUTA, VTEŘINA)

2. NASTAVENÍ DATA

##### NASTAVENÍ DNE V TÝDNU A ČASU

NASTAVENÍ POŽADOVANÉ HODINY, MINUTY, VTEŘINY A DNE V TÝDNU SE OVLÁDÁ STEJNÝM ZPŮSOBEM.

POSTUP NASTAVENÍ: JE NUTNO DODRŽET POŘADÍ KROKŮ

NASTAVENÍ DNE V TÝDNU:

POVYTAHNĚTE KORUNKU DO POZICE 2, TAK ABY SE VTEŘINOVÁ RUČKA ZASTAVILA V POLOZE 0 (12 HODIN). OTÁČENÍM KORUNKY OTÁČEJTE  RUČKY PO SMĚRU ČASU DOKUD NENASTAVÍTE POŽADOVANÝ DEN V TÝDNU. PRO ZMĚNU DNE JE NUTNO POSUNOUT RUČKY O 24 HODIN.

POZOR: POKUD NASTAVUJETE PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČEK, FUNKCE DEN V TÝDNU NEMUSÍ FUNGOVAT SPRÁVNĚ- NENASTAVUJTE POHYBEM PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČEK. POSUN NA DALŠÍ DEN V TÝDNU PROBÍHÁ NĚKDY MEZI 00:00 A 05:30 RÁNO (NĚKDY O NĚCO DÉLE).

NASTAVENÍ ČASU:

POTOM CO NASTAVÍTE DEN V TÝDNU NASTAVTE HODINY A MINUTY.

NASTAVTE POŽADOVANÝ ČAS DALŠÍM OTÁČENÍM KORUNKY V POZICI 2 PO SMĚRU ČASU. MINUTOVOU RUČKOU NEJPRVE NASTAVTE O 5 MINUT VÍCE NEŽ JE  POŽADOVANÝ ČAS. POTOM POHYBEM PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČEK  NASTAVTE POŽADOVANÝ ČAS. POTOM, CO ZATLAČÍTE KORUNKU ZPĚT DO ZÁLKADNÍ POZICE, SEKUNDOVÁ RUČKA SE DÁ DO POHYBU.¨

POZOR: PŘESVĚČTE SE, ZDA MÁTE SPRÁVNĚ NASTAVENÝ RANNÍ (AM) A ODPOLEDNÍ ČAS (PM). DEN ZAČÍNA 00:01AM. 13:01= 01:01PM

NASTAVENÍ DATA:

POVYTÁHNĚTE KORUNKU DO POZICE 1. OTÁČENÍM PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČEK NASTAVTE POŽADOVANÉ DATUM.

POZOR: NIKDY NENASTAVUJTE DATUM MEZI  21:00 (9pm) A 0:30. FUNKCE DATUM PAK NEMUSÍ SPRÁVNĚ FUNGOVAT.

# INSTRUKCJA Č.4

## Instrukcja obsługi

POZYCJE KORONKY:

1. NASTAWIANIE DNIA TYGODNIA, NASTAWIANIE CZASU (GODZIN , MINUT, SEKUND)

2. NASTAWIANIE DATY

##### NASTAWIANIE DNIA TYGODNIA ORAZ CZASU

NASTAWIANIE WŁAŚCIWEGO CZASU: GODZIN, MINUT I SEKUND ORAZ DNIA TYGODNIA PRZEPROWADZA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB.

KOLEJNOŚĆ NASTAWIANIA: KONIECZNE JEST ZACHOWANIE WSKAZANEJ KOLEJNOŚCI NASTAWIANIA

NASTAWIANIE DNIA TYGODNIA:

PO WYSUNIĘCIU KORONKI DO POŁOŻENIA 2 (DWA SKOKI), TAK ABY WSKAZÓWKA SEKUNDOWA ZATRZYMAŁA SIĘ W POŁOŻENIU ZEROWYM (NA GODZINIE 12), OBROTEM KORONKI PRZESUWA SIĘ WSKAZÓWKI W KIERUNKU ICH RUCHU (W PRAWO) TAK DŁUGO DOPÓKI MAŁA WSKAZÓWKA DNIA TYGODNIA NIE ZATRZYMA SIĘ NA WŁAŚCIWYM DNIU. ZMIANA DNIA NASTĘPUJE PO OBRÓCENIU WSKAZÓWEK O 24 GODZINY.

UWAGA: W PRZYPADKU OBRACANIA WSKAZÓWEK W KIERUNKU PRZECIWNYM DO CHODU ZEGARA, FUNKCJA DNIA TYGODNIA MOŻE NIE BYĆ SPRAWNA. DLATEGO NIE NALEŻY W TRAKCIE NASTAWIANIA OBRACAĆ WSKAZÓWKAMI W KIERUNKU PRZECIWNYM DO ICH CHODU. ZMIANA DNIA TYGODNIA NASTĘPUJE POMIĘDZY PÓŁNOCĄ A GODZINĄ 05:30 RANO (CZASEM NIECO PÓŹNIEJ).

NASTAWIANIE CZASU:

PO NASTAWIENIU CZASU NASTAWIA SIĘ GODZINY ORAZ MINUTY. WŁAŚCIWY CZAS NASTAWIA SIĘ DALSZYM OBROTEM KORONKI W POŁOŻENIU 2, OBRACAJĄC WSKAZÓWKI W KIERUNKU CHODU ZEGARA. WSKAZÓWKĘ MINUTOWĄ NALEŻY NASTAWIĆ NA CZAS O 5 MINUT PÓŹNIEJSZY NIŻ WŁAŚCIWY, PO CZYM OBROTEM W KIERUNKU PRZECIWNYM USTAWIA SIĘ WSKAZÓWKĘ WE WŁAŚCIWYM POŁOŻENIU. PO WCIŚNIĘCIU KORONKI DO POZYCJI WYJŚCIOWEJ WSKAZÓWKA SEKUNDOWA RUSZY I ZEGAR ZACZNIE CHODZIĆ.

UWAGA: NALEŻY SIĘ UPEWNIĆ, CZY WŁAŚCIWIE NASTAWIONY JEST CZAS PRZEDPOŁUDNIOWY (AM) ORAZ POPOŁUDNIOWY (PM). DZIEŃ ZACZYNA SIĘ OD 00:01AM. A GODZINIE 13:01 ODPOWIADA 01:01PM

NASTAWIANIE DATY:

NASTAWIANIE DATY ROZPOCZYNA SIĘ OD WYSUNIĘCIA KORONKI DO POŁOŻENIA 1 (O JEDEN SKOK). NASTĘPNIE OBROTEM WSKAZÓWKI DATY W KIERUNKU PRZECIWNYM DO CHODU ZEGARA NASTAWIA SIĘ ŻĄDANĄ DATĘ.

UWAGA: NIGDY NIE NALEŻY NASTAWIAĆ DATY W OKRESIE POMIĘDZY GODZINAMI  21:00 (9PM) A 0:30. FUNKCJA DATY NIE BĘDZIE WÓWCZAS DZIAŁAŁA WŁAŚCIWIE.

# Instruction manual No.4 JVD

## Instruction manual

Position of crown:

1. Day of week setting, time setting (hour, minute, second)

2. Date setting

##### Day of week and time setting:

The setting of hour, minute, second and day of week works in the same way.

Sequence of settings: it is necessary to keep the sequence of steps.

Day of week setting:

Pull crown out to position 2, so that the second hand stops in position 0 (12:00). Turn crown clockwise to move the hands until you set the day of week. To change the day, it is necessary to turn hands 24 hours.

ATTENTION: If you turn counterclockwise, the day of week function may not function properly. Do not set the function by turning counterclockwise! The change to the next day happens between 00:00 and 5:30 AM (sometimes a little bit later).

Time setting:

Set the hour and minute after you have set day of week.

Set the time by turning crown clockwise in position 2. First set the minute hand 5 minutes ahead. Then set the correct time by turning crown counterclockwise. Return crown to initial position. The Second hand starts moving.

ATTENTION: Make sure AM/PM is set correctly. The day starts at 00:01 AM. 13:01 = 01:01 PM.

Date setting:

Pull crown out to position 1. Turn crown counterclockwise to set the date.

ATTENTION: Never set the date between 09:00 OM and 00:30 am. The date function may not function properly.

# Gebrauchsanweisung No.4 JVD

## Gebrauchsanweisung

POSITION DER KRONE:

1. EINSTELLUNG DES WOCHENTAGS, EINSTELLUNG DER ZEIT (STUNDE, MINUTE, SEKUNDE)

2. EINSTELLUNG DES DATUMS

##### EINSTELLUNG DES WOCHENTAGS UND DER ZEIT:

DIE EINSTELLUNG DER GEWÜNSCHTEN STUNDE, MINUTE, SEKUNDE UND DES GEWÜNSCHTEN WOCHENTAGS ERFOLG AUF DER GLEICHEN ART.

EINSTELLUNGS-VERFAHREN: SIE MÜSSEN DIE REIHENFOLGE DER SCHRITTE EINHALTEN

EINSTELLUNG DES WOCHENTAGS

ZIEHEN SIE DIE KRONE BIS AUF POSITION 2 HERAUS SO, DASS DER SEKUNDENZEIGER IN POSITION 0 (12 UHR) STEHEN BLEIBT. DREHEN SIE DIE KRONE IM UHRZEIGERSINN BIS SIE DEN GEWÜNSCHTEN WOCHENTAG EINGESTELLT HABEN. UM DEN TAG ZU ÄNDERN, MÜSSEN SIE DIE ZEIGER UM 24 STUNDEN VERSCHIEBEN.

ACHTUNG: WENN SIE GEGEN DEN UHRZEIGERSINN DREHEN, KANN ES ZUM FEHLERHAFTEN FUNKTIONIEREN DER WOCHENTAG-FUNKTION FÜHREN – STELLEN SIE DIE ZEIT NICHT DURCH DAS DREHEN GEGEN DEN UHRZEIGERSINN EIN! DER WECHSEL DES TAGES ERFOLGT ZWISCHEN 00:00 UND 05:30 (MANCHMAL ETWAS SPÄTER).

EINSTELLUNG DER ZEIT:

STELLEN SIE DIE STUNDE UND MINUTE EIN, NACHDEM SIE DEN WOCHENTAG EINGESTELLT HABEN. DREHEN SIE DIE KRONE IN POSITION 2 IM UHRZEIGERSINN. STELEN SIE DEN ZEIGER DURCH DAS DREHEN IM UHRZEIGERSINN VORERST 5 MINUTEN VOR DIE GEWÜNSCHTE ZEITANZEIGE. DREHEN SIE DANACH GEGEN DEN UHRZEIGERSINN, UM DIE GENAUE ZEIT EINZUSTELLEN. DRÜCKEN SIE DIE KRONE ZURÜCK IN DIE BASISPOSITION. DER SEKUNDERZEIGER FÄNGT AN SICH ZU BEWEGEN.

ACHTUNG: STELLEN SIE FEST, DASS SIE DIE VORMITTAGS- (AM) UND NACHMITTAGSZEIT (PM) RICHTIG EINGESTELLT HABEN. DER TAG FÄNGT UM 00:01 AM EIN. 13:01 = 01:01 PM.

EINSTELLUNG DES DATUMS:

ZIEHEN SIE DIE KRONE BIS AUF POSITION 1 HERAUS. DREHEN SIE DIE KRONE GEGEN DEN UHRZEIGERSINN, UM DAS GEWÜNSCHTE DATUM EINZUSTELLEN.

ACHTUNG: STELLEN SIE DAS DATUM NIE ZWISCHEN 21:00 (09:00 PM) UND 00:30 EIN. ES KÖNNTE ZUR FEHLFUNKTION FÜHREN.

# Text boxes

Na trh dodává:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz

Dostawca:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz

CROWN IN POSITION 2

CROWN IN POSITION 1

CROWN IN INITIAL POSITION

DATE

24-HOUR HAND

SECOND HAND

HOUR HAND

DAY OF WEEK

MINUTE HAND

SECOND

MINUTE

HOUR

DAY

24-STUNDENZEIGER

DATUM

KRONE IN POSITION 2

KRONE IN POSITION 1

KRONE IN BASISPOSITION

SEKUNDENZEIGER

UHRZEIGER

WOCHENTAG

MINUTENZEIGER

SEKUNDE

MINUTE

STUNDE

TAG

Lieferant:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

www.vlahova.cz