Instrukcja obsługi budzika sterowanego radiem  				PL

Nastawianie

Symbol odbioru sygnału radiowego  zacznie pulsować a budzik zacznie automatyczne wyszukiwanie sygnału radiowego. Proces ten może trwać 3 do 5 minut. W trakcie odbioru sygnału wszelkie przyciski nie będą czasowo działały. Naciśnięcie  przerwie odbiór sygnału. Dla powtórzenia odbioru sygnału należy wcisnąć i przytrzymać . Jeśli przez ponad pięć minut wyszukiwanie sygnału i odbiór się nie powiedzie, należy czas nastawić ręcznie. Po ręcznym nastawieniu czasu budzik podejmie co godzinę próby odebrania sygnału synchronizującego. Jeśli się one powiodą, dokładny czas ukaże się automatycznie na wyświetlaczu.

Czas letni (Daylight Saving Time)

W miejscach zadowalającego odbioru sygnału radiowego czas zmieni się na letni automatycznie. Od tego momentu przez cały okres czasu letniego obok czasu alarmu na wyświetlaczu będzie symbol DST.

Ręczne nastawianie czasu

Nastawianie zaczyna się od wciśnięcia i przytrzymania przez 2 sekundy przycisku SET.

Wyświetlacz zacznie pulsować. Przy pomocy przycisku SET zmienia się tryb nastawiania w następującej kolejności: rok---miesiąc---data---dzień tygodnia ---język--- strefa czasowa --- format czasu12/24 ---godzina---minuta--- koniec nastawiania.

Na wyświetlaczu zacznie pulsować ROK, dla nastawienia roku naciska się ▲  lub ▼ .

Po naciśnięciu przycisku SET- zacznie pulsować  MIESIĄC, należy naciskać ▲  lub ▼   dla nastawienia miesiąca.

Po dalszym naciśnięciu przycisku SET- zacznie pulsować DATA, należy naciskać ▲  lub ▼   dla nastawienia daty.

Po naciśnięciu przycisku SET- zacznie pulsować JĘZYK, należy naciskać ▲  lub ▼  dla nastawienia języka.
Po kolejnym naciśnięciu przycisku SET- zacznie pulsować STREFA CZASOWA, należy nacisnąć ▲  lub ▼  dla nastawienia strefy czasowej.

Po naciśnięciu przycisku SET- zacznie pulsować format czasu 12/24-godzinny, należy nacisnąć ▲  lub ▼  dla nastawienia 12 lub 24-godzinnego formatu czasu.

Po naciśnięciu przycisku SET – zaczną pulsować GODZINY, należy naciskać ▲  lub ▼   dla nastawienia godzin.

Po naciśnięciu przycisku SET - zaczną pulsować MINUTY, należy naciskać ▲ lub ▼ dla nastawienia minut.

Po kolejnym naciśnięciu przycisku SET kończy się proces nastawiania.

Przez okres 30 sekund nie należy naciskać żadnych przycisków. Zegar powróci po chwili do normalnego chodu.

Nastawianie języka

Język nastawia się kilkakrotnym naciskaniem przycisku SET, dalej postępuje się tak jak przy nastawianiu czasu. Skróty poszczególnych języków pojawią się w następującej kolejności:

ENG - Angielski 	DAN – Duński GER – Niemiecki- FRA – Francuski ITA - Włoski   NET Niderlandzki  ESP – Hiszpański oraz DAN - Duński.

Należy nacisnąć przycisk SET dla korekty nastawiania języka, należy naciskać ▲ lub ▼dopóki nie pojawi się stosowny skrót.

Nastawianie skali temperatury - C/F

Skale temperatury zmienia się naciśnięciem przycisku ▼.

Wybór melodii

W trakcie normalnego chodu należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk ▲. Uslyszy się 8 różnych melodii, aby wybrać jedną z nich należy naciskać przycisk ▲ lub ▼.

Aby zakończyć wybór melodii należy nacisnąć ▲.

Nastawianie budzika i trybu drzemki Snooze

Po krótkim naciśnięciu przycisku SET wchodzi się w tryb nastawiania budzika A1:

Nejpierw należy wcisnąć i przytrzymać przycisk SET przez okres 3 sekund.

Zacznie pulsować godzina budzenia. Należy naciskać ▲ lub ▼dla nastawienia godziny.

Po dalszym naciśnięciu przycisku SET – zaczną pulsować minuty, należy naciskać ▲ lub ▼dla nastawienia minut.

Po dalszym naciśnięciu przycisku SET – można wybrać format alarmu. Należy naciskać ▲ lub ▼dla wybrania jednego z nich:
M-F (poniedziałek - piątek), M-S (poniedziałek - sobota), S-S (sobota i niedziela)

Po dalszym naciśnięciu przycisku SET- można nastawić wybraną melodię, należy naciskać ▲ lub ▼ dla wybrania melodi z ogólnej liczby 8 kompozycji.

Po kolejnym naciśnięciu przycisku SET kończy się tryb nastawiania.

Potem  należy nacisnąć ▲ dla aktywacji (włączenia) lub dezaktywacji (wyłączenia) określonego budzika. Jeżeli widoczny jest symbol 1 oznacza to, że budzik 1 jest włączony.

Następnie należy nacisnąć ▼ dla wybrania dalszych 4 budzików. Nastawianie oraz aktywacja i dezaktywacja każdego z nich przebiega tak samo jak w przypadku alarmu A1.

Gdy w trakcie dzwonienia buzika nacisnąć krótko przycisk SNOOZE/LIGHT alarm ucichnie i odezwie się po kilku minutach umożliwiając dodatkową krótka drzemkę. Dla wyłączenia budzika należy krótko nacisnąć ▲.

Odbiór sygnału radiowego 
Jeśli odbiór sygnału przebiegnie bez przeszkód, na wyświetlaczu widoczny będzie symbol .

Możliwe powody złego odbioru sygnału:
Zakłócenia odbioru powodować mogą metalowe elementy czy też silne ocieplenie budynku, zakłócenia atmosferyczne, bliskość telewizorów, komputerów czy innych urządzeń elektrycznych.. Sterowane radiem urządzenie nie powinno znajdować się w pobliżu źródeł zakłóceń.